## Slide 1
Visão por Computador
José Ferrão | Ricardo Ribeiro
Face tracking and thermal imaging
11/01/2017

## Slide 2
Reconhecimento facial
Acompanhamento do movimento da face
Obtenção de direção do olhar
Obtenção de imagem térmica
Image matching
OpenCV 3.2 | C++ 11 | GCC 6.2
2
Objetivos

## Slide 3
Haar-Cascades
Bons resultados para varias condições de iluminação
Quantidade grande de cascades treinadas disponíveis online
  Deteção Olhos
  Deteção Nariz
  Deteção Boca
3
Deteção facial

## Slide 4
4
Deteção facial

## Slide 5
5
Deteção facial

## Slide 6
6
Eye Tracking
Obtenção de vetor direção do olhar
Método descrito no paper “Accurate eye centre localisation by means of Gradients” Fabian Timm e Erhardt Barth.
  Calculados vetores gradiente ao longo da imagem
  Função soma do produtos internos entre vetores
  Máximo desta função indica ponto de maior intersecção de vetores gradiente (Centro do olho)

## Slide 7
7
Eye Tracking

## Slide 8
8
Multiplas faces

## Slide 9
9
Deteção de Expressões Faciais
Detecção de sorrisos
Demasiados falsos positivos
Usa-se cascade de detecção de sorridos para detecção de zona da boca

## Slide 10
10
Deteção de Expressões Faciais

## Slide 11
Armazenamento de posicionamento
Calculo de velocidade de elementos
Apos algum tempo sem detetar a face para-se de tentar estimar a posição
11
Acompanhamento movimento face

## Slide 12
12
Acompanhamento movimento face

## Slide 13
Camera FLIR Lepton
LongWave Infrared (LWIR)
Resolução 80x60 px
Comunicação SPI
13
Obtenção Imagem Térmica

## Slide 14
14
Obtenção Imagem Térmica

## Slide 15
Obter valores de calibração para correspondência entre as 2 imagem (Cor e térmica)
15
Image Matching

## Slide 16
16
Calibração das cameras
Problemas com a calibração da imagem térmica

## Slide 17
17
Calibração das cameras
Aproximação das cameras ao padrão
Seleção manual dos pontos de referência para calibração

## Slide 18
18
Image Matching

## Slide 19
Uso de optical flow permitiria melhorar a implementação de face tracking
Uso de outros métodos para melhor calibração
Geração de imagem térmica de alta resolução a partir de informação de contorno da imagem a cores
Local features para expressões faciais
19
A melhorar

## Slide 20
Documentação disciplina
Documentação OpenCV 3.2
Accurate Eye centre localization by means of Gradients
Haar Cascades - alereimondo.no-ip.org/OpenCV/34
Face and facial feature detection evaluation
cseweb.ucsd.edu/~yuc007/documents/thermal.pdf
www.pureengineering.com/projects/lepton
20
Referências
Notes: -nunu studio é uma plataforma open source para desenvolvimento facil de aplicações 3D para a web

## Slide 21
21
Perguntas?